ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «СЛАВЯНСКИЙ»

Утвержден

015-2008ПС-ЛУ

ЖИЛОЙ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ДОМ

СЕРИЯ № 15

ПАСПОРТ  (Часть 2)

015-2008ПС

© ООО «ДСК «Славянский»

Отпечатано в России

Настоящий документ является второй частью паспорта и отражает

особенности конкретной серии и модификации вашего дома.

Важные советы

Все технические характеристики и описания действительны на момент публикации данного паспорта. Так как улучшение качества и надежности продукции является нашей постоянной целью, мы сохраняем за собой право производить изменения технических характеристик в любое время без предупреждения и без обязательств со своей стороны.

Примите, пожалуйста, во внимание, что данный паспорт применим ко всем модификациям данной серии изделий, оборудованию и опциям. В результате в паспорте Вы можете найти описания к оборудованию, которое не установлено в Вашем доме.

При  продаже дома, пожалуйста, передайте настоящий паспорт следующему владельцу.

СОДЕРЖАНИЕ

1.   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОМА И ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ	4

2.  ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА (С ПОМЕЩЕНИЕМ ДЛЯ САН.УЗЛА С ДУШЕВОЙ)	5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА (С ПОМЕЩЕНИЕМ ДЛЯ САН.УЗЛА С ВАННОЙ)	6

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА (СВОБОДНАЯ ПЛАНИРОВКА)	7

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА (ВАРИАНТ ПЛАНИРОВКИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ                                                                                    ДСК  «СЛАВЯНСКИЙ»)	8

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  ФАСАДЫ ДОМОВ В ОСЯХ 1-4, Е-Г	9

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.  ФАСАДЫ ДОМОВ В ОСЯХ 4-1, Г-Е	10

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.  РАЗРЕЗ ДОМА 1-4	11

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.  ПЛАН ФУНДАМЕНТА	12

# 1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОМА И ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Габаритные размеры дома (м) без крыльца и выводов вентиляции:

длина – 5,7; ширина – 9,1; высота (от отметки фундамента) – 8,3.

| № | Наименование | Площадь (кв.м.), вариант 15. d санузел с душевой | Площадь (кв.м.), вариант 15.v санузел с ванной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Помещения 1-го этажа |  |  |
| 1 | Тамбур | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Холл | 10,4 | 9,4 |
| 3 | Cан. узел | 4,2 | 5,3 |
| 4 | Кухня | 13,3 | 13,3 |
|  | Лестница на 2-ой этаж | 4,1 | 4,1 |
|  | ИТОГО: | 34,9 | 35,0 |
|  | Помещения 2-го этажа |  |  |
|  | Свободная планировка | 30,3 | 30,3 |
|  | ВСЕГО: | 65,2 | 65,3 |
|  | Вариант планировки, рекомендуемый ДСК «Славянский» |  |  |
| 5 | Спальня | 12,7 | 12,7 |
| 6 | Спальня | 13,6 | 13,6 |
| 7 | Сан. узел | 1,4 | 1,4 |
| 8 | Холл | 1,1 | 1,1 |
|  | ИТОГО: | 28,8 | 28,8 |
|  | ВСЕГО: | 63,7 | 63,8 |

Экспликация помещений:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. План 1-го этажа

(c помещением для сан.узла с душевой)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. План 1-го этажа

(c помещением для сан.узла с ванной)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. План 2-го этажа

(свободная планировка)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. План 2-го этажа

(Вариант планировки, рекомендуемый ДСК «Славянский»)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Фасады дома в осях 1- 4, Е- Г

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Фасады дома в осях 4-1, Г-Е

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Разрез дома 1-4

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. План фундамента

Примечание:

Привязки отверстий под закладные детали для инженерных коммуникаций даны в осях